## Slide 1: Grundlagen Computernetzwerke
DI (FH) Mario Wüschner MA MSc
Geralt, https://pixabay.com/de/netz-netzwerk-punkte-linien-1966054/ (22.01.2017)

## Slide 2: Definition
„Ein Netzwerk ist eine Verbindung mehrerer Computer zum Zweck des Datenaustauschs, für verteilte Anwendungen oder auch für die Kommunikation zwischen ihren Benutzern“
Sascha Kersken, http://openbook.galileocomputing.de/kit/itkomp12000.htm (09.09.2014)

## Slide 3: Merkmale von Computernetzwerken
Mehrere Übertragungsmedien wie Kupfer-Kabel, WLAN, Glasfaser, Bluetooth, Lichtwellenleiter etc., meist gemischt
Größtes Netzwerk ist das Internet
Paketvermittelte Datenübertragung
  Daten werden in einzelne Datenpakete zerlegt
  Jedes Paket hat laufende Nummer, Absender- und Zieladresse
  Pakete werden an Router übergeben, die Pakete an weitere Router weitergeleitet bis zum endgültigen Empfänger
Jeder beteiligte Computer leitet nicht-für-ihn-bestimmte Pakete an nächsten Router weiter

## Slide 4: Wie kann das alles funktionieren?
Alle Netzwerkstandards (Protokolle, Vorschläge, Standards etc) sind in den RFCs beschrieben
RFC „Request for Comments“, von der IETF (Internet Engineering Task Force) verwaltet
RFC-Dokumente (ca. 3.000) sind allen Teilnehmern offen zugänglich
RFC-Dokumente ermöglichen Soft- und Hardware-Herstellern, ihre Produkte netzwerktauglich zu erstellen
RFC-Dokumente ermöglichen die Kommunikation unterschiedlicher Geräte und Technologien
Website unter http://www.rfc-editor.org/
RFC, http://www.rfc-editor.org/ (20.01.2017

## Slide 5: Paketvermittlung/Schaltkreisvermittlung
Schaltkreisvermittlung
  Beispiel Telefonat: es wird eine Leitung für 2 Teilnehmer reserviert. Übertragung erfolgt in Echtzeit und in bestimmter Reihenfolge der gesprochenen Sätze. Nach dem Telefonat wird die Leitung wieder freigegeben
Paketvermittlung
  Beispiel Datenverkehr im Internet. Es gibt keine reservierten Leitungen, es sind immer alle Leitungen frei. Computer sind nicht direkt verbunden, sondern nur über Router erreichbar. Datenpakete können über mehrere Wege (bei Ausfall auch über gänzlich neue Wege) übertragen werden. Die Reihenfolge ist nicht relevant.
Simulation in Youtube

## Slide 6: ARPA-Netz
1969 erstes experimentelles Netz aus vier Computern an verschiedenen US-amerikanischen Universitäten.
  Verantwortlich war die Advanced Research Projects Agency (ARPA), eine Organisation des amerikanischen Verteidigungsministeriums
Ziel war, Informationen nicht nur auf einem Zentralrechner, sondern auf mehrere Server zu verteilen
in den 80iger-Jahren Trennung des ARPANet in
  Militärnetz MilNet
  Wissenschaftliches Netz NSFNet (National Science Foundation) ->Vorläufer Internet
1989 Tim Berners-Lee, Grundidee des World Wide Web, eines hypertextbasierten Informationssystems
  Nutzt Hyperlinks (Verweise) auf externe oder interne Dokumente
Silvio Tanaka, http://de.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee (10.09.2014)
Worlds Half Heard, http://wordshalfheard.blogspot.co.at/2011/10/hyperlink.html (26.01.2017)

## Slide 7: Aufrufen einer Website
In den Browser wird die URL (Uniform-Resource-Locator) eingegeben.
  Dienst://Host.Domain:Port/Pfad/Dateiname
Domain Name Server (DNS) übersetzt URL in eine IP-Adresse.
  siehe http://www.hypestat.com/ samt sonstigen Infos
Es wird die Startseite am Server gesucht (index.htm(l)/index.php/home.htm(l), default.htm(l)…) und geladen

## Slide 8: Nameserver
Wandelt eine Adresstext in ein numerische Zahl
Tools
  cmd: ping-Befehl
  http://www.dnstools.ch/online-ping.html

## Slide 9: Wege des Seitenaufrufs
Webanfragen werden zum Zielserver mittels Router geleitet
Jede Anfrage kann andere Wege nutzen
Visualisierung
  Cmd Befehl tracert
  http://www.dnstools.ch/visual-traceroute.html

## Slide 10: Arten von Webseiten
Client fordert an, es können aber nur statische HTML-Seiten wiedergegeben werden

## Slide 11: Arten von Webseiten
Client fordert an, dynamische Elementen werden je nach Anforderung geladen.
HTML bildet Grundgerüst, es werden Container definiert, diese werden dynamisch gefüllt und geleert.

## Slide 12: Ablauf einer Webanforderung siehe https://websniffer.cc
CSS, HTML UND JAVASCRIPT MIT {STIL}, Aug 2007 | Dez 2011, http://www.mediaevent.de/tutorial/http-request.html (abgerf. 27.02.2012)

## Slide 13: Ablauf einer Webanforderung
CSS, HTML UND JAVASCRIPT MIT {STIL}, Aug 2007 | Dez 2011, http://www.mediaevent.de/tutorial/http-request.html (abgerf. 27.02.2012)

## Slide 14: Statusmeldungen des Servers
CSS, HTML UND JAVASCRIPT MIT {STIL}, Aug 2007 | Dez 2011, http://www.mediaevent.de/tutorial/http-request.html (abgerf. 27.02.2012)
Details und gute Erklärung auf https://kinsta.com/de/blog/http-statuscodes/#was-sind-httpstatuscodes

## Slide 15: Webserver
Ist der Computer mit Web Server Software oder nur die Software selbst
Ermöglichen Mehrfachzugriff auf einzelne Dokumente
Webserver protokolliert alle Anfragen mit Log-Datei
  (Logdateianalyse (Zugriffs-Statistiken, IP-Adresse des Users etc).
Bekannteste Software sind Apache HTTP Server, Microsoft Internet Information Services (IIS), Apache Tomcat, Sun Java System Web Server..
Webserver – Market Share, http://en.wikipedia.org/wiki/Web_server (25.02.2012)

## Slide 16: OSI-Schichtenmodell
Ist ein Referenz-Modell für Datenübertragung von Paketen
Beschreibt den Ablauf einer Datenübertragung innerhalb eines Netzwerks
Ein Datenpaket durchläuft von oben nach unten auf der Sender-Seite 7 Schichten.
Ein Datenpaket durchläuft von unten nach oben auf der Empfängerseite ebenso 7 Schichten.
Simulationen
  http://www.youtube.com/watch?v=fiMswfo45DQ
  http://www.tinohempel.de/info/info/netze/osi.htm

## Slide 17
Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell (22.01.2017)

## Slide 18: Schichtenmodell
Alle-Eselsbrücken-de, http://alle-eselsbruecken.de/osi-schichtenmodell (9.9.2014)
Merksprüche:
„Alle Priester Saufen Tequila Nach Der Predigt“
„Alibaba präsentiert sich täglich nackt dem Personal“

## Slide 19: Erklärung der Schichten
Schicht | Erklärung
Bitübertragungsschicht (Physical Layer) | Reine Übertragung der Daten elektrisch, per Funk etc. beziehungsweise allgemein physikalisch. Technische Übertragung reiner Bit-Folgen.
Sicherungsschicht (Data Link Layer) | Aus den einzelnen zu übertragenden Bits, also dem reinen physikalischen Stromfluss, soll ein verlässlicher Datenfluss werden. Dazu gehören die beiden Teilaufgaben Media Access Control (MAC) – die Regelung des Datenverkehrs, wenn mehrere Geräte den gleichen Kanal verwenden – sowie Logical Link Control (LLC), Verbindungs-Herstellung und –Erhaltung, Prüfsummen und Quittierungs- und Wiederholungsprozeduren bei Fehlern oder Verlusten. Es werden die Daten für die Übertragung vorbereitet
Vermittlungsschicht (Network Layer) | Ist die Vermittlungsschicht, Routing erforderlich, das Weiterleiten/die Weg-Suche von Daten in andere logische Netzwerke. Auf dieser Ebene wird mit IP-Adressen gearbeitet.

## Slide 20: Erklärung der Schichten
Schicht | Erklärung
Transportschicht (Transport Layer) | Die Protokolle der Transportschicht zerlegen die Daten in kleinere Einheiten, die so genannten Datenpakete, und sorgen dafür, dass diese Pakete – ungeachtet der physikalischen Verhältnisse auf dem Weg – vollständig und fehlerfrei am Ziel ankommen.
Kommunikations(-Steuerungs)-Schicht (Session Layer) | Sitzungsschicht stellt die Kommunikation zwischen kooperierenden Anwendungen oder Prozessen auf verschiedenen Rechnern sicher, reagiert auf Sitzungsabbrüche.
Darstellungsschicht (Presentation Layer) | Präsentationsschicht dient der Konvertierung und Übertragung von Datenformaten, Zeichensätzen, Datenkomprimierung, Verschlüsselung, grafischen Anweisungen oder Dateidiensten.
Anwendungsschicht (Application Layer) | Benutzeroberflächen der Anwendungsprogramme, kümmert sich also um die Verwendung derjenigen Dienste über das Netzwerk, die Benutzer unmittelbar zu Gesicht bekommen.

## Slide 21: Das TCP/IP-Referenzmodell
Ist ein vereinfachtes OSI-Modell
Stark vereinfachte Darstellung speziell für Internetanwendungen
Fasst Schichten des OSI-Modells teils zusammen
Heiko Holtkamp, http://www.rvs.uni-bielefeld.de/~heiko/tcpip/tcpip_html_alt/kap_1_3.html (10.09.2014)

## Slide 22: Beispiel E-Mail
Sascha Kersken, http://openbook.galileocomputing.de/kit/itkomp12001.htm#bild(9.9.2014)

## Slide 23
Sascha Kersken, http://openbook.galileocomputing.de/kit/itkomp12001.htm#bild(9.9.2014)

## Slide 24: Schichten und ihre Protokolle
In jeder Schicht gibt es Protokolle
Jedes Protokoll kommuniziert mit dem darunter- und darüber liegenden Protokoll
Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol (20.9.2014)

## Slide 25: Arten von Netzwerken nach Ausdehnung
Bezeichnung | Erklärung
Local Area Network (LAN) | Netzwerk in einem Gebäude, Firma, Schule – GYS-Netz
Metropolitan Area Network (MAN) | Netzwerk über eine Gemeinde, Stadt – Netzwerk der Stadt Feldkirch mit allen Gebäuden
Wide Area Network (WAN) | Netzwerk über ein Bundesland, Land - Telekom
Global Area Network (GAN) | Netzwerk über mehrere Länder, Kontingente - Internet
Lan, WLAN, Gan, https://wirtschaftsinformatik-bkal.wikispaces.com/LAN,+WLAN,+WAN (26.01.2017)

## Slide 26: Tools und Netzwerkanwendungen
Cmd.exe
„Nachfolger“ der command.com unter DOS-Zeiten
Vorteile
  Viele Befehle der command.com gleich
  Abarbeitung von Batch-Dateien möglich, Beispiel: ablauf.bat
  Wichtige Befehle unter http://tinyurl.com/7wtlvfv
Hilfe zu einer Anweisung
  help befehl oder befehl /help oder befehl /?
Neuere Version ist die Powershell (powershell.exe eingeben)

## Slide 27: Tools und Netzwerkanwendungen
  Anzeigen aller Netzwerkschnittstellen
  ipconfig –all
Testen, ob eine Verbindung besteht/möglich ist
  ping www.gys.at
Netzwege nachverfolgen
  tracert www.vol.at bzw. pathping www.vol.at
Zeigt Mac- und zugeordnete IP-Adressen an, die bei Schnittstelle bekannt sind
  arp –a oder getmac
Offene Netz-Verbindungen nach außen anzeigen („abhören(listening)“ gefährlich, da offener Port)
  netstat –ano
Benutzerkonten am PC anzeigen
  net user
Freigegebene Ressourcen anzeigen
  net share
DNS-Server herausfinden bzw. Hostname zu IP-Adresse oder umgekehrt wandeln
  nslookup www.vol.at
  nslookup 206.19.49.165

## Slide 28: Tools und Netzwerkanwendungen
Offene Netz-Verbindungen nach außen anzeigen („abhören(listening)“ gefährlich, da offener Port vorhanden)
  netstat –ano (zeigt ungefiltert an)
  netstat –ano|more (Ergebnis ist ein Tabelle, Anwendung über PID Taskmanager eruierbar)
  netstat –anob|more (PID wird als Anwendung angezeigt)

## Slide 29: Kontrollfragen/Aufgabe 1
Was ist der Unterschied zwischen Paket-vermittelter und Schaltkreis-vermittelter Verbindung? Führen Sie andere als die im Unterricht behandelten Beispiele an.
Suchen sie nach dem RFC 792 auf der RFC-Homepage. Um was geht es hier bzw. erklären Sie einige Auszüge.
Suchen Sie einen nicht ernst gemeinten RFC-Auszug und erklären Sie ihn.
Was wissen Sie über Tim Berners-Lee?
Was versteht man unter „Ping of Death“
Analysieren Sie die 7 OSI-Schichten und finden Sie für jede Schicht eine Anwendung/Technik/Dienst… Ihrer Wahl.
LAN bis GAN: Überlegen Sie Netzwerke in Ihrem Lebensraum. Unter welche Kategorie fallen diese?
Testen Sie 3 Netzwerkbefehle, die behandelt wurden und präsentieren Sie die Ergebnisse.
Präsentieren Sie 2 bordeigene bzw. webbasierte Tools Ihrer Wahl, mit denen Sie Netzwerk-Informationen erhalten können und die NICHT(!!) im Unterricht erwähnt wurden.

## Slide 30: Netzwerkstandard Ethernet
Der häufigste Standard heißt Ethernet, kabelgebunden
Ist keine Hardware, sondern ein Standard, wie ein Gerät Daten in ein Netz schickt
  Zugriffsmethode CSMA/CD-Schema (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
    Ein Gerät lauscht vor dem Senden, ob im Netzwerk frei ist
    Wenn frei, sendet es Daten
    Auch andere Geräte können gleichzeitig senden, Multiple Access
    Bei Kollisionen stoppt ein Gerät das Senden, wartet und probiert es erneut
Simulation unter http://tinyurl.com/q2b2pox

## Slide 31: Netzwerkkarte mit MAC-Adressen
Netzwerkkarten bzw. deren MAC-Adresse gehören zur Schicht 2
In der Schicht 3 werden aus den MAC-Adressen die logischen IP-Adressen
MAC-Adresse (für Media Access Control, einer der beiden Bestandteile der OSI-Netzzugangsschicht). Es handelt sich um eine 48 Bit lange Zahl, die in sechs hexadezimalen Blöcken zwischen 0 und 255 (00 bis FF hex) geschrieben wird, zum Beispiel 00-A0-C9-E8-5F-64.
Die Datenpakete – auf der Netzzugangsschicht 2 Frames genannt – werden mit den MAC-Adressen der sendenden und der empfangenden Station versehen und in der Regel an alle Stationen im Segment versandt. Jede Station überprüft daraufhin, ob die Daten für sie bestimmt sind oder nicht.
What is MAC Address, http://www.thewindowsclub.com/change-mac-address-in-windows (20.01.2017
Nexxt, http://www.nexxtsolutions.com/co/sirius-100-tarjeta-pci-para-ethernet-de-alta-velocidad (20.01.2017)

## Slide 32: Hubs
sind „dumme Verteiler“
Senden Datenpakete immer an alle Computer
Kollisionsanfällig
Alle Anschlüsse teilen sich die maximale Übertragungsgeschwindigkeit

## Slide 33: Switch
Ist ein „intelligenter“ Verteiler
Stellt für zwei Stationen, die miteinander kommunizieren möchten, eine exklusive Punkt-zu-Punkt-Verbindung bereit.
Die MAC-Adressen aller Schnittstellen, an die er bereits Daten ausgeliefert hat, werden zwischenspeichert (MAC Address Table) -> „kennt jeden Computer persönlich“
Jeder Port verfügt über die maximale Übertragungsgeschwindigkeit
Die Switch Ports sind in der Regel konfigurierbar
Switches sind auf der OSI-Schicht 2 und 3 (wenn IP-fähig)
Netgear, http://www.netgear.de/business/products/switches/unmanaged/?cid=wmt_netgear_organic (20.01.2017)
How does a switch learn Mac addresses, https://networklessons.com/switching/how-does-a-switch-learn-mac-addresses/ (20.01.2017)

## Slide 34: Router
Router verbinden Netzwerke
Suchen gemeinsam mit anderen „bekannten“ Routern den schnellsten Weg zum Empfänger
Treffen ihre Weiterleitungsentscheidungen aufgrund von IP-Adressen (Routing Tabellen)
Übersetzen interne in externe IP-Adressen
Haben einen internen Anschluss (Port) für das internen LAN (Standardgateway) und eine WAN-Anschluss für das Modem ins Internet
Router, https://de.wikipedia.org/wiki/Router (20.01.2017)
Cisco 2801, http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/2801-integrated-services-router-isr/model.html (20.01.2017)
Printertechs, http://www.printertechs.com/other-instructions/network-printing-tutorial/150-how-ip-gateway-work (20.01.2017)

## Slide 35: IP-Adressen
Aufbau der IP-Adressen
  Eine IP-Adresse des klassischen Typs – der Version IPv4 gemäß RFC 791 – ist eine 32 Bits (4 Byte) lange Zahl. Sie wird üblicherweise in vier durch Punkte getrennten Dezimalzahlen zwischen 0 und 255 geschrieben.
  Eine typische IP-Adresse wäre etwa 11000010 00010001 01010001 11000001 und lautet in der gängigen Schreibweise dann 194.17.81.193.
Jede IP-Adresse teilt sich in einen Netz- und Clientteil
IPv6 hat 128 Bit (16 Byte) -> 2128 Möglichkeiten
  Vergleich: IPv4 (Golfball), IPv6 (ein Planet, Sonne)
IPv6-Akademie, http://www.ipv6-akademie.de/einfuhrung-in-die-ipv6-adressen/ (22.01.2017)

## Slide 36: Klassen von IP-Netzen
Sascha Kersken, Kompendium der Informationstechnik, http://www.filmsupport.at/WIFI/kit/itkomp13002.htm (22.01.2017)

## Slide 37: Netzwerkmasken (Subnetmask)
Ist eine 2. IP-Adresse, die den Netz- bzw. den Client-Teil einer IP-Adresse festlegt
Netzteil wird meist mit 255, Clientteil meist mit 0 festgelegt
Analogie Telefon: was ist Vorwahl, was ist Telefonnummer
  06641234567 ->unklar
  0664/1234567 ->Telefonanbieter durch Slash gekennzeichnet (links Netz, rechts Client)
Beispiel links
  3 Oktette (24 Bit) bestimmen den Netzanteil
  Es kann maximal 256 Clients geben
  Jede Client-IP-Adresse beginnt mit 192.168.132.0 bis 255

## Slide 38: CIDR- „Classless Inter-Domain Routing“
Es entfallen die klassischen Netzwerk-Klassen A,B,C…
Es wird nach einer IP-Adresse mit „/“ getrennt die Anzahl an Netzwerkbits angegeben
Umrechnen der binären 1er ergibt Netzwerk-Maske
IP-Rechner Online
  http://www.heise.de/netze/tools/netzwerkrechner/
  http://jodies.de/ipcalc
Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing (20.9.2014)

## Slide 39: Spezielle/Reservierte IP-Adressen
Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse (20.9.2014)

## Slide 40: Wichtige private, interne Netzwerk-Adressen
Keine öffentlichen Adressen
Für internes Netzwerk
Werden vom Router mittels NAT oder PAT ausgetauscht (IP Masquerading)
Private IP Adressen, https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse (26.01.2017)

## Slide 41: Ermitteln wichtiger Netzwerk-IP-Adressen
Beispiel
  IP-Adresse: 192.168.21.3/24
  24 Netzwerkbits ergeben Subnet-Mask von
    255.255.255.0
  AND-Verknüpfung von IP-Adresse und Subnet Mask ergibt Netzwerk-IP
    1100.0000 1010.1000 0001.0101 0000.0011 (192.168.21.3)
      AND Verknüpfung (nur 1 + 1 = 1, sondern immer 0)
    1111.1111 1111.1111 1111.1111 0000.0000 (255.255.255.0)
    1100.0000 1010.1000 0001.0101 0000.0000 (192.168.21.0)
  IP des Netzwerkes 192.168.21.0
  IP des Netzwerk-Broadcasts 192.168.21.255
  IP der möglichen Hosts 192.168.21.1 bis 192.168.21.254 (28 minus 2)
  Siehe http://www.heise.de/netze/tools/netzwerkrechner/
  Siehe http://www.itslot.de/2013/06/ipv4-netzwerkadresse-berechnen.html
Netzwerkadresse berechnen, http://www.itslot.de/2013/06/ipv4-netzwerkadresse-berechnen.html (15.2.2015)

## Slide 42: IPv4 vrs IPv6
IPv4 verwendet 32 Bit -> 2^32 Möglichkeiten, 4,3 Milliarden Adressen
IPv6 verwendet 128 Bit -> 2^128 Möglichkeiten, 3,4 x 10 hoch 38 IPv6-Adressen (Zahl mit 38 Nullen)
Endanwender wird automatisch umgeschaltet.
Viele neue Router haben die Nutzung von IPv6 voreingestellt
Neue Smartphones wählen sich meist automatisch so ein, dass eine IPv6-Adresse als erstes genutzt wird, ist diese nicht vorhanden, greift das Gerät auf IPv4 zurück
Causa Finita, https://causa-finita.com/vpn-gefahren-ipv6-und-dns-leaks/ (16.05.2019)

## Slide 43: IPv4 and IPv6 gemischt Dual-Stack
Dual Tack, Tunneling, and Translation sind die Möglichkeiten
Dual Stack ermöglicht Geräten, beide Protokolle zu verstehen
Notes: 7.2.1.2 IPv4 and IPv6 Coexistence

## Slide 44: IPv4 and IPv6 Tunneling
Tunneling verpackt IPv6-Pakete in IPv4-Pakete
Notes: 7.2.1.2 IPv4 and IPv6 Coexistence (Cont.)

## Slide 45: IPv4 and IPv6 Translation
Ein IPv6 packet wird in ein IPv4 Paket übersetzt und umgekehrt
Notes: 7.2.1.2 IPv4 and IPv6 Coexistence (Cont.)
7.2.1.3 Activity - IPv4 Issues and Solutions

## Slide 46: IPv6 Address Darstellung
Hextets – 4 Hexadecimal digits = 16 binary digits
Notes: 7.2.2.1 IPv6 Address Representation

## Slide 47: IPv6 Address Vergleich
Notes: 7.2.2.1 IPv6 Address Representation (Cont.)

## Slide 48: Rule 1 – Omit Leading 0’s
Example 1
Example 2
Example 3
Notes: 7.2.2.2 Rule 1 – Omit Leading 0’s

## Slide 49: Rule 2 – Omit All 0 Segments
Example 1
Example 2
Notes: 7.2.2.3 Rule 2 – Omit All 0 Segments

## Slide 50: Rule 2 – Omit All 0 Segments
Example 3
Example 4
Notes: 7.2.2.3 Rule 2 – Omit All 0 Segments (Cont.)
7.2.2.4 Activity – Practicing IPv6 Address Representations

## Slide 51: IPv6 Prefix Length
IPv6 kennt keine Subnet-Masken
Prefix length indicates the network portion of an IPv6 address using the following format:
  IPv6 address /prefix length
  Prefix length can range from 0 to 128
  Typical prefix length is /64
Notes: 7.2.3.2 IPv6 Prefix Length

## Slide 52: Ports
Jedes Datenpaket enthält neben Daten und Metadaten u.a. eine PortNr.
Ports sind vergleichbar mit Fernseh-Frequenzen
  Anderes Modell sieht IP-Adresse als Wohnadresse, den Port als Apartment im Wohnhaus
Unterschiedliche Frequenz sprechen unterschiedliche Fernsehkanäle an
Fernsehkanäle entsprechen in der Netzwerktechnik unterschiedlichen Internet-Anwendungen (Skype, Browser, E-Mail, etc.)
Well known (0-1023) Ports, registrierte Ports (1024-49151) und dynamische/private Ports (49152-65535)
MyGreatName, http://blog.mygreatname.com/udp-some-well-known-computer-port-number/ (26.01.2017)
Florian Dalwigk, Was sind NETZWERK-PORTS?, https://www.youtube.com/watch?v=aQoFR6m1yOM (21.04.2022)

## Slide 53: PAT, NAT, IP-Masquerading
Computer in einem internen Netzwerk kommunizieren über Router mit den Internet
Dabei wird die interne IP-Adresse gegen die offizielle öffentliche IP-Adresse ausgetauscht.
Router merkt sich die
  Interne IP-Adresse samt Port des Computer
  Öffentliche IP-Adresse samt Port ins Internet
Bei Antwort merkt sich Router
  Die IP-Adresse samt Port des sendenden Servers
  Gibt die Antwort an die interne IP-Adresse samt Port an den Computer weiter
Unterschied PAT, NAT siehe
  http://www.tcp-ip-info.de/TschiTschi/ip_masquerading.htm
  NAT (mehrere externe IP-Adressen)
  PAT (nach außen nur eine externe IP-Adresse)
Network Address Translation (NAT/ PAT/ IP Masquerading), http://www.tcp-ip-info.de/tcp_ip_und_internet/ip_masquerading.htm, 20.9.2014

## Slide 54: Masquerading Ablauf
http://kohnlehome.de/netz/Masquerading.swf (Achtung Problem mit fehlenden Flash-Player)
  SWF-Datei downloaden
  Upload auf https://ruffle.rs/demo/ -> Demo ablaufen lassen

## Slide 55: Eigene Ports kontrollieren
https://myopenports.com/ oder https://2ip.io/

## Slide 56: Aufgabe 3
Sie erhalten folgende IP-Adressen samt CIDR-Angaben
  192.168.45.120/28
  194.23.250.156/26
    Bestimmen Sie die IP-Adresse des Netzwerkes (Screenshot)
    Wie viele Rechner können maximal in diese Netzwerk aufgenommen werden?
    Wie verteilen sich die IP-Adressen im Netzwerk (Host, Netzwerk, Broadcast)?
Wählen Sie 2 Netzwerk/E-Mail-Tools auf http://www.gaijin.at/ols.php
  Was haben Sie herausgefunden?

## Slide 57: IP-Adressen vergeben
Systemsteuerung über Netzwerkadapter
Manuell und statisch
Automatisch über DHCP-Service

## Slide 58: Analyse Netzwerk-Traffic
Analyse hier mit dem Freeware Tool WireShark

## Slide 59: OSI Layer vrs. TCP/IP Layer
7 OSI Layer werden zu 4 Layern vereinfacht
Application Layer enthält Anwendung selbst bis Aufbau einer Verbindung
Transport mit den wichtigsten Protokollen TCP und UDP, Schwerpunkt Ports
IP Schicht enthält IP-Adresse
Network Schicht enthält MAC-Adresse
What’s The Difference Between The OSI Seven-Layer Network Model And TCP/IP?
http://electronicdesign.com/what-s-difference-between/what-s-difference-between-osi-seven-layer-network-model-and-tcpip (15.3.2016)

## Slide 60: Datagramm
Einzelnes Packet, Transporteinheit heißt Datagramm (Oberbegriff)
  Datenframe, Datenpaket, Datensegment
Besteht aus Daten selbst plus Header-Infos
Jeder OSI-Layer ergänzt seine Header-Infos
„Das Verpacken der Daten durch die einzelnen Layers nennt man Datenkapselung (Encapsulation)
Datagramm, http://de.wikipedia.org/wiki/Datagramm (13.10.2014)

## Slide 61: MTU und MSS
MTU Maximum Transfer Unit (Daten und Header)
MSS Maximum Segment Size (nur Daten)
Ab Maximum Size werden Daten geteilt - Fragmentierung
Elektronik Kompendium, http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0812211.htm (13.10.2014)

## Slide 62: Datenkapselung
Linux Praxisbuch, http://de.wikibooks.org/wiki/Linux-Praxisbuch:_Linux-Firewall_mit_IP-Tables (13.10.2014)

## Slide 63: Datenkapselung
Aldman Weissert,
http://slideplayer.de/slide/650378/ (13.10.2014)

## Slide 64: TCP Header
TCP-Header, http://stackoverflow.com/questions/14267923/reading-and-writing-tcp-header-options-in-java (13.10.2014)

## Slide 65: IP Header
Network Basics, http://www.getshifting.com/wiki/networkbasics (13.10.2014)

## Slide 66: Ethernet II Header
Administrator, http://www.firewall.cx/networking-topics/ethernet/ethernet-frame-formats/201-ethernet-ii.html (13.10.2014)

## Slide 67: Aufgabe 3
Untersuchen Sie ein einzelnes TCP-Paket mit Wireshark gemäß der Vorgabe eines IP-Headers und erläutern Sie die gefundenen Werte mit eigenen Worten.
Untersuchen Sie den Netzwerk-Traffic und erläutern Sie Ihre eigene durchgeführte Analyse.